# 双螺杆空气压缩机论文摘要

##### 问：双螺杆空气压缩机的基本慨述

答：螺杆式压缩机双螺杆式压缩机最早由德国人H.Krigar在1878年提出，直到1934年瑞典皇家理工学院A.Lysholm才奠定了螺杆式压缩机SRM技术，并开始在工业上应用，取得了迅速的发展。20世纪50年代，就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上，由于其结构简单，易损件少，能在大的压力差或压力比的工况下，排气温度低，对制冷剂中含有大量的润滑油（常称为湿行程）不敏感，有良好的输气量调节性，很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围，而且不断地向中等容量范围延伸，广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。以它为主机的螺杆式热泵从20世纪70年代初便开始用于采暖空调方面。

单螺杆式压缩机是在70年代由法国辛恩开发出来，因结构更加合理，迅速的应用到国防领域，并被开发国家保护起来，技术一直都在相对独立。

螺杆式压缩机常见的产品有螺杆式空气压缩机俗称螺杆空压机，螺杆式制冷压缩机及螺杆式工艺压缩机。

- 螺杆式压缩机应用越来越广泛，各种开启式和半封闭式螺杆压缩机已形成系列，近几年又出现全封闭系列螺杆压缩机。双螺杆压缩机简称螺杆压缩机，由两个转子组成，而单螺杆压缩机由一个转子和两个星轮组成，它们制冷和制热的输入功率范围已发展到10-1000KW，基于螺杆式和单螺杆式压缩机一系列优点，其研究和开发领域十分广泛，性能优化潜力大。

##### 问：双螺杆空压机到底有哪些优点

答：双螺杆空压机全称双螺杆式空气压缩机，是一种双轴容积式回转型空气压缩机。螺杆式空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机，采用高效带轮(或轴器)传动，带动主机转动进行空气压缩，通过喷油对主机压缩腔进行冷却和润滑，压缩腔排出的空气和油混合气体经过粗、精两道分离，将压缩空气中的油分离出来，最后得到洁净的压缩空气。具有优良的可靠性能，机组重量轻、震动小、噪声低、操作方便、易损件少、运行效率高是其最大的优点。

双螺杆空压机的特点：

1、极高的运转可靠性和效率，双螺杆式空气压缩机主机结构简单，几乎没有易损件，因此螺杆主机运转可靠，使用寿命长。

2、易操作易维护。

3、极佳的动力平衡特性。双螺杆式空气压缩机因其结构原理，压缩机本身没有不平衡惯性力，压缩机在高速运转状态下非常平稳，因此，空压站无须专门制作基础就能投入使用，而且体积小，重量轻，使用很方便。

4、高效率。由于螺杆压缩机具有强制输气的特性，容积流量几乎不受排气压力的影响。

5、低噪音低振动。

6、高品质压缩空气。

- 双螺杆空压机由电动机直接驱动压缩机，使曲轴产生旋转运动，带动连杆使活塞产生往复运动，引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化，通过进气阀使空气经过空气滤清器（消声器）进入气缸，在压缩行程中，由於气缸容积的缩小，压缩空气经过排气阀的作用，经排气管，单向阀（止回阀）进入储气罐，当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。

答：声音小、气量足，故障率低。易维护。

- 昆山全硕--韩工

##### 问：双螺杆压缩机的原理和结构是什么？

- 答：压缩机三维动画-双螺杆压缩机三维动画-空压机三维动画-压缩机运行原理三维动画-产品演示三维动画

答：双螺杆压缩机工作原理（气路）：密闭的腔体内有一对阴阳螺杆转子，通过电机的转动带动阴阳转子转动，密闭腔体内空间改变，体积减小压力上升，达到一定出气压力，压缩气体排出，经过油气分离器分离出99%的油，经过后冷却器将压缩空气温度降到室温+8度，压缩空气进入下游设备

- 内部主要部件：空气顾虑器，空压机主机，空压机主电机，油气分离器，油冷却器，后冷却器，冷却风扇，油过滤器，空压机控制器，压力阀，温控阀等

本文来源: https://www.lw79.cn/article/0aad80ba0d67978a8876ea84.html